## Slide 1: SEED-128
202130439 우상원

## Slide 2: 목차
개요
구현
  SEED
  F function
  G function
  S-Box
  Key Generator
결과

## Slide 3: 개요
SEED 암호화 알고리즘
  1999년 2월 한국인터넷진흥원에서 순수 국내기술로 개발
SEED 특징
  128비트 블록 암호 알고리즘
  대칭키 암호화 방식
  Feistel 구조
  16 라운드로 구성

## Slide 4: 목표
단일 모듈 암복호화
  한 모듈에서 암복호화 전부 가능하게 설계 및 구현
  i_fDec 신호를 통해 제어
속도 및 구현 효율 우선
  하위 모듈 필요한 만큼 사용
Test Vector
  KISA – SEED128 Test Vector 사용

## Slide 5
SEED
  SEED-128
o_Text
i_Text
이름 | 입/출력 | Bit | 설명
i_Text | 입력 | 128 | 암/복호화할 데이터
i_Key |  | 128 | 사용되는 키
i_fStart |  | 1 | 암/복호화 시작 신호
i_fDec |  | 1 | 암/복호화 여부
o_Text | 출력 | 128 | 암/복호화된 결과물
o_fDone | 출력 | 1 | 암/복호화 완료 신호
o_fDone
i_Key
i_fStart
i_fDec
입출력

## Slide 6
SEED
SEED-128
F
function
c_L (64 bit)
i_Text
128
i_Key
128
Key
Generator
64
o_Text
c_R (64 bit)
128
64
64
구조도
64
64
128

## Slide 7
SEED
IDLE
i_fStart
DEC
fLstRound
DONE
ENC
i_fDec
!i_fDec
이름 | Bit | IDLE | ENC | GENKEY | DEC | DONE
n_Round | 4 | 0 | c_Round + 1 |  |  | 0
n_L | 64 | i_fStart ? (i_fDec ? i_Text[63:0] : i_Text[127:64]) : 0 | c_R | c_L | F_o_Data ^ c_R | c_L
n_R | 64 | i_fStart ? (i_fDec ? i_Text[127:64] : i_Text[63:0]) : 0 | F_o_Data ^ c_L | c_R | c_L | c_R
fLstRound = &c_Round
F_i_Data = fDec ? c_L : c_R
FSM
o_Text = o_fDone ? {c_R, c_L} : 0
GENKEY

## Slide 8: F function
입출력
  Input
    F_i_Data (64 bit) :
    F_i_Key (64 bit) :
  Output
    F_o_Data (64 bit) :

## Slide 9: F function
구조도
F function
G
Func
F_i_Data
64
F_i_Key
64
32
32
32
32
C
D
K0
F_o_Data
G
Func
G
Func
32
32
64
K1
= (a + b) mod 2^32

## Slide 10: G function
입출력
  Input
    G_i_Data (32bit) :
  Output
    G_o_Data (32bit) :
구현
  실제 구현은 미리 값을 구한 SSBox 4개를 사용

## Slide 11: Key Generator
입출력
  Input
    i_Clk, i_Rst
    i_fStart, i_fDec, i_fRunning
    i_Key (128 bit)
    i_Round (4 bit)
  Output
    O_Key (64 bit)

## Slide 12: 결과

## Slide 13: 암호화
Testcase 1
  Key
    00010203_04050607_08090A0B_0C0D0E0F
  Plane Text
    00000000_00000000_00000000_00000000
  기대 출력값
    C11F22F2_01405050_84483597_E4370F43

## Slide 14: 암호화
Testcase 1
  결과 값
    C11F22F2_01405050_84483597_E4370F43

## Slide 15: 암호화
Testcase 2
  Key
    47064808_51E61BE8_5D74BFB3_FD956185
  Plane Text
    83A2F8A2_88641FB9_A4E9A5CC_2F131C7D
  기대 출력값
    EE54D13E_BCAE706D_226BC314_2CD40D4A

## Slide 16: 암호화
Testcase 2
  결과 값
    EE54D13E_BCAE706D_226BC314_2CD40D4A

## Slide 17: 복호화
Testcase 3
  Key
    00010203_04050607_08090A0B_0C0D0E0F
  Cipher Text
    C11F22F2_01405050_84483597_E4370F43
  기대 출력값
    00000000_00000000_00000000_00000000

## Slide 18: 복호화
Testcase 3
  결과 값
    00000000_00000000_00000000_00000000

## Slide 19: 복호화
Testcase 4
  Key
    28DBC3BC_49FFD87D_CFA509B1_1D422BE7
  Cipher Text
    9B9B7BFC_D1813CB9_5D0B3618_F40F5122
  기대 출력값
    B41E6BE2_EBA84A14_8E2EED84_593C5EC7

## Slide 20: 복호화
Testcase 4
  결과 값
    B41E6BE2_EBA84A14_8E2EED84_593C5EC7

## Slide 21: 결론
암호화
  17 클럭 소요
복호화
  33 클럭 소요
동작 주파수

## Slide 22: 결론
Quartus II 요약

## Slide 23: 결론
합성

## Slide 25: 면적 최소화

## Slide 26: 면적 최소화
기존 모듈의 하위 모듈 사용 현황
  fFunction 1개
    gFunction 4개
      SSBox 4 * 4개
  KeyGenerator 1개
    gFunction 2개
      SSBox 2 * 4개

## Slide 27: 면적 최소화
목표
  반복 사용되는 하위 모듈을 하나만 사용
    gFunction의 경우 KeyGenerator, fFunction 양쪽에서 사용되므로 KeyGenerator, fFunction의 기능을 SEED 모듈에서 처리한 뒤 gFunction을 돌려가며 사용
  입출력에 사용되는 pin을 최소화
    SEED 모듈의 key, text pin을 같은 pin으로 2 clk에 걸쳐서 받기
    fFunction 모듈의 key, data pin을 2clk에 걸쳐서 받기

## Slide 28
입출력
  SEED-128
o_Text
i_Data
이름 | 입/출력 | Bit | 설명
i_Data | 입력 | 129 | 2 클럭에 걸쳐서 각각 암/복호회할 데이터와 시작 신호, 암/복호화에 사용할 키와 복호화 여부를 받는다
o_Text | 출력 | 128 | 암/복호화된 결과물
o_fDone | 출력 | 1 | 암/복호화 완료 신호
o_fDone

## Slide 29
구조 설계
SEED-128MINI
c_R (64 bit)
c_L (64 bit)
i_Data
128
c_fDec (1 bit)
c_a~d (32 bit)
Key
Generate
fFunc
gFunc
module
Shift
128
o_Data
add

## Slide 30: FSM
IDLE
i_Data[128]
DEC
fLstRound
DONE
ENC
JUMPKEY
GET
KEY
! i_Data[128]
&fLstClk
i_Data[128]

## Slide 31: gFunction 최소화
gFunction이 사용되는 부분
  fFunction 에서 3개
  KeyGenerator에서 2개
gFunction모듈이 하나이므로 라운드마다 나눠서 사용
  ENC & DEC : 라운드당 5클럭
  JUMPKEY : 라운드 당 2클럭
  한 클럭에 계산되지 않기 때문에 완료 신호 필요
라운드 별 클럭 계산
  c_Clk (3 bit)

## Slide 32: 레지스터
이름 | Bit | IDLE | GETKEY | DONE
n_Round | 4 | 0 | 0 | 0
n_L | 64 | fIdle & i_Data[128] ? i_Data[127:64] : c_L | c_L | c_L
n_R | 64 | fIdle & i_Data[128] ? i_Data[127:64] : c_L | c_R | c_R
n_fDec | 1 | c_fDec | i_Data[128] | c_fDec
n_a | 32 | c_a | i_Data[127:96] | c_a
n_b | 32 | c_b | i_Data[ 95:64] | c_b
n_c | 32 | c_c | i_Data[ 63:32] | c_c
n_d | 32 | c_d | i_Data[ 31: 0] | c_d

## Slide 33: gFunction Input
c_Clk | Input Value | Module | Output Destination
0 | c_A + c_C – roundKey | KeyGenerator | n_Key[63:32]
1 | c_B - c_D + roundKey | KeyGenerator | n_Key[31: 0]
2 | (c_R[63:32] ^ c_Key[63:32]) ^ (c_R[31: 0] ^ c_Key[31: 0]) | fFunction | n_g0_Out
3 | (c_R[63:32] ^ c_Key[63:32]) + c_g0_Out | fFunction | n_g1_Out
4 | c_g0_Out + c_g1_Out | fFunction | F_o_Out

## Slide 34: 레지스터
이름 | Bit | ENC | DEC | JUMPKEY
n_Round | 4 | fLstClk ? c_Round + 1 : c_Round |  | 
n_Clk | 3 | fLstClk ? 0 : c_Clk + 1 |  | 
n_Key | 64 | ~¦(c_Clk) ? {g_out, c_Key[31:0]} : (c_Clk == 1 ? {_Key[63:32], g_out} : c_Key) |  | 
n_L | 64 | c_Clk == 4 ? c_R : c_L |  | c_L
n_R | 64 | c_Clk == 4 ? {c_g1_Out + g_Out, g_Out} ^ c_L : c_R |  | c_R
n_g0_Out | 32 | c_Clk == 2 ? g_out : c_g0_Out |  | 
n_g1_Out | 32 | c_Clk == 3 ? g_out : c_g1_Out |  | 
n_a | 32 | fLstClk & fOdd ? (fDec ? {c_A[23: 0], c_B[31:24]} : {c_B[ 7: 0], c_A[31: 8]}) : c_A |  | 
n_b | 32 | fLstClk & fOdd ? (fDec ? {c_B[23: 0], c_A[31:24]} : {c_A[ 7: 0], c_B[31: 8]}) : c_B |  | 
n_c | 32 | fLstClk & !fLstRound & !fOdd ? (fDec ? {c_D[ 7: 0], c_C[31: 8]} : {c_C[23: 0], c_D[31:24]}) : c_C |  | 
n_d | 32 | fLstClk & !fLstRound & !fOdd ? (fDec ? {c_C[ 7: 0], c_D[31: 8]} : {c_D[23: 0], c_C[31:24]}) : c_D |  | 
fLstClk = c_Clk == (fJumpKey ? 2 : 4)
fLstRound = &c_Round
fOdd = !c_Round[0]

## Slide 35: 면적 최소화 결과

## Slide 36: 결론
암호화
  82 클럭 소요 (기존 17 클럭, 약 5배 증가)
복호화
  114 클럭 소요 (기존 33 클럭, 약 3.5배 증가)
동작 주파수 (기존 41.37 MHz, 약 2배 증가)

## Slide 37: 결론
Quartus II 요약
기존
최소화

## Slide 38: 결론
합성
기존
최소화

## Slide 39: 결론
합성
기존
최소화

## Slide 40
구조 설계
AES
Word
Generater
Key (128 bit)
function